نكات كليدي در سمپاش هاي مورد استفاده

در مبارزه شيميايي با سن غلات

استفاده  از سمپاش با تكنيك محلول تحت فشار و جريان شديد هوا (سمپاش هاي توربيني زراعي)

انتخاب نازل مناسب

تنظيم فشار پمپ بين 30 تا 40 بار

تنظيم سرعت تراكتور در مزرعه بين 5 تا 6 كيلو متر در ساعت

انجام سمپاشي در جهت باد و زماني كه سرعت باد كمتر از 6 كيلومتر در ساعت باشد.

استفاده از توري با سايز 80 تا 100 مش در پشت نازل جهت جلوگيري از گرفتگي نازل ها